DEKLARACJA SPEŁNIENIA

WYMAGAŃ I OCZEKIWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 1

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania zamawiającego | Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE) | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojazd do utrzymania czystości na płytach postojowych, drogach kołowania i drodze startowej w warunkach letnich i zimowych | - urządzenie fabrycznie nowe |  |  |
| 2 | Podwozie | - automatyczna skrzynia biegów |  |  |
|  |  | - silnik wysokoprężny o mocy min 200 kW |  |  |
|  |  | - hamulec postojowy, |  |  |
|  |  | - rozstaw osi max 4.200 mm |  |  |
|  |  | - z łatwym dostępem do serwisu w okolicach Bydgoszczy (w promieniu do 50 km od granic miasta), |  |  |
|  |  | - z gwarantowanym dostępem do części zamiennych, przez kolejne 10 lat |  |  |
|  |  | - spełniający wymogi min. EURO 4 |  |  |
|  |  | - układ hamulcowy dwuobwodowy pneumatyczno-mechaniczny, ABS |  |  |
|  |  | - układ elektryczny 24V |  |  |
|  |  | - akumulatory bezobsługowe: min. 2 szt. Min. 200 Ah każdy |  |  |
|  |  | - klimatyzacja |  |  |
|  |  | - kierownica z lewej strony |  |  |
| 3 | Zespół czyszczący | - napędzany osobnym silnikiem wysokoprężnym o mocy minimum 200kW |  |  |
|  |  | - element zasysający, dwie szczotki talerzowe(po jednej z lewej i z prawej strony), szczotka walcowa oraz dwie dysze powietrzne, zamontowane pomiędzy przednią a tylna osią. |  |  |
|  |  | - płyta magnetyczna o szerokości min. 2300 mm zamontowana na stałe za tylną osią, podnoszona i opuszczana z kabiny, system ułatwiający oczyszczanie płyty magnetycznej z nieczystości |  |  |
|  |  | - sterowanie wszystkimi elementami roboczymi z kabiny kierowcy. |  |  |
|  |  | - prędkość robocza zestawu umożliwiająca czyszczenie z prędkością 40 km/h. |  |  |
|  |  | - szerokość zamiatania bez szczotek talerzowych min 2200 mm oraz z dwiema szczotkami talerzowymi min. 3300 mm. |  |  |
|  |  | - przepływ powietrza przez dysze powietrzne min. 30 000 m3/h. |  |  |
|  |  | - system automatycznego podnoszenia zespołu czyszczącego po włączeniu wstecznego biegu. |  |  |
|  |  | - możliwość regulowania prędkości obrotu szczotek z panelu sterującego w kabinie. |  |  |
|  |  | - układ spryskujący wodą zapobiegający emisji kurzu podczas pracy. |  |  |
|  |  | - ręczny wąż zasysający o średnicy minimum 150 mm zamontowany z tyłu pojazdu. |  |  |
| 4 | Pojemnik na zmiotki | - pojemność pojemnika na zmiotki minimum 9 m3 |  |  |
|  |  | - podnoszenie/zamykanie kontenera i otwieranie/zamykanie tylnej klapy hydrauliczne. |  |  |
|  |  | - kontener wykonany ze stali nierdzewnej (wewnętrzna powierzchnia ścian kontenera wraz z podłogą, kanały zasysania powietrza i zbiornik wodny). |  |  |
|  |  | - zawór spustu brudnej wody z zasuwą i siatką zabezpieczającą przed wpływem śmieci. |  |  |
|  |  | - układ zabezpieczający samoczynne opadnięcie kontenera |  |  |
|  |  | - system podgrzewania pojemnika |  |  |
| 5 | Układ wody | - pojemność zbiornika na wodę min. 2000 litrów |  |  |
|  |  | - dysze spryskujące przy szczotkach |  |  |
|  |  | - czujnik poziomu wody w zbiorniku i wskaźnik na panelu w kabinie. |  |  |
|  |  | - zintegrowane urządzenie wydmuchujące wodę z przewodów i spryskiwaczy układu zraszania, |  |  |
|  |  | - ręczny wąż wysokiego ciśnienia (min 100 bar) z lancą, bęben do nawijania węża o długości min. 15 m. |  |  |
| 6 | Opcje zimowe | - szczotka walcowa o średnicy min. 700 mm i szerokości roboczej min. 2500 mm wraz z kompletną instalacją hydrauliczną i elektryczną oraz możliwością montażu i demontażu z przodu zamiatarki. Sterowanie szczotką powinno się odbywać z kabiny umożliwiając jej skręt do kierunku jazdy. |  |  |
| 7 | Wymagania dodatkowe | - dominujący kolor nadwozia – żółty |  |  |
|  |  | - konstrukcja zabezpieczona przed korozją, |  |  |
|  |  | - kamera umieszczona na tylnej klapie pojazdu ułatwiająca kontrolę wykonanej pracy oraz cofanie. Ekran umieszczony w kabinie kierowcy. |  |  |
|  |  | - dwie lampy błyskowe ostrzegawcza w kolorze żółtym, na kabinie i przynajmniej jedna z tyłu na kontenerze z możliwością załączenia z pulpitu sterowania w kabinie kierowcy. |  |  |
|  |  | - Awaryjny wyłącznik silnika roboczego w kabinie, |  |  |
|  |  | - Dodatkowe lampy oświetlające obie boczne szczotki talerzowe |  |  |
|  |  | - Sygnał akustyczny biegu wstecznego, |  |  |
|  |  | - centralny układ smarowania |  |  |
|  |  | - kierownica z lewej strony |  |  |
|  |  | - główny wyłącznik zasilania od akumulatorów |  |  |
|  |  | - dodatkowe lusterko pionowe umożliwiające podgląd pracy szczotki z prawej strony wyrobu |  |  |
|  |  | - kompletne oświetlenie zgodne z polskimi przepisami Prawo o ruchu drogowym, |  |  |
|  |  | - Pełnowymiarowe koło zapasowe jezdne, gaśnica i podnośnik, |  |  |
|  |  | - Prędkościomierz, obrotomierz oraz licznik km i mth do silnika jezdnego i roboczego. |  |  |
|  |  | - Radiostacja lotniskowa wraz z kompletną instalacją umieszczona w kabinie kierowcy |  |  |
|  |  | - zbiornik paliwa min. 250 litrów, pojazd należy dostarczyć z pełnym zbiornikiem paliwa |  |  |
|  |  | - trzy zapasowe komplety szczotek do zestawu czyszczącego oraz do przedniej szczotki walcowej |  |  |
|  |  | - elektryczne ogrzewanie postojowe umożliwiające utrzymanie dodatniej temperatury silnika oraz ładowanie akumulatorów w okresie zimowym. |  |  |
| 8 | Dokumentacja Gwarancja Serwis | - instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim, |  |  |
|  |  | - Plan obsługi technicznej i czynności obsługowych w języku polskim, |  |  |
|  |  | - wymagany okres gwarancji co najmniej 24 miesiące |  |  |
|  |  | - Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część, na okres wyszczególniony w pp. powyżej. |  |  |
|  |  | - W ramach zamówienia dostawca zapewni w ciągu 3 lat od dostawy przedmiotu zamówienia (podwozie oraz zabudowa) wykonywanie okresowych przeglądów oraz dostawę części i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych do ich przeprowadzenia. |  |  |
|  |  | - czas reakcji serwisowej do 24h, całodobowy kontakt z serwisem |  |  |
| 9 | Warunki dostawy i płatności | - DDP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010, - dostawa : trzy miesiące od daty podpisania umowy |  |  |
|  |  | - Okres płatności: 60 dni od daty dostarczenia faktury. |  |  |
|  |  | - Wykonawca umożliwi, na własny koszt (tj. min. koszt przejazdu/przelotu, noclegów, wyżywienia, diet pracowników Zamawiającego) przedstawicielom Zamawiającego (min. 2 osoby) - wstępne sprawdzenie przedmiotu zamówienia przed wysłaniem do Zamawiającego, jak i w celu oceny stanu wykonania Umowy i przeprowadzenia procedury odbioru w Miejscu Dostawy. |  |  |
| 10 | Szkolenie personelu | - Dostawca przeszkoli 12 przedstawicieli zamawiającego, w uzgodnionym terminie na terenie PLB |  |  |
|  |  | - Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub Certyfikaty. |  |  |
|  |  | - Autoryzacja na przeprowadzanie szkoleń z obsługi urządzenia przez wyznaczony personel PLB, |  |  |
|  |  | - koszty szkoleń personelu zamawiającego (łącznie z kosztami dojazdu oraz zakwaterowania), pokrywane są przez dostawcę. |  |  |

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru.

.............................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

DEKLARACJA SPEŁNIENIA

WYMAGAŃ I OCZEKIWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE nr 2

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania zamawiającego | Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE) | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Schody ciągane- szt.2 | Urządzenie fabrycznie nowe: |  |  |
|  |  | Urządzenie zdolne do pracy w zakresie temperatur od -30°C do +50ºC, |  |  |
|  |  | wykonane w systemie metrycznym, |  |  |
|  |  | umieszczone na dwuosiowym podwoziu (przednia oś skrętna, oś tylna stała znajdująca się pod podestem schodów), |  |  |
|  |  | obsługiwane przez jednego operatora, |  |  |
|  |  | zabezpieczone antykorozyjnie schody, przez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe, |  |  |
|  |  | malowanie: podwozie kolor czarny, burty kolor biały, |  |  |
|  |  | oświetlenie biegu schodowego, diodowe (minimum 20 lx), odporne na przypadkowe uszkodzenia przez użytkowników. Przewody zasilające ukryte w konstrukcji burt. Akumulator zasilający o pojemności miń. 50 Ah, 12DC, |  |  |
|  |  | układ podnoszenia podestu – hydrauliczny, opuszczanie grawitacyjne z hamowaniem hydraulicznym. Sterowanie i napęd układu hydraulicznego ręczny, |  |  |
|  |  | układ stabilizacji schodów na bazie siłowników hydraulicznych. Układ hydrauliczny siłowników, bezpieczny, odporny na możliwość rozszczelnienia instalacji. Sterowanie i napęd układu hydraulicznego ręczny. Ilość stabilizatorów: 4 sztuki, |  |  |
|  |  | koła z wypełnieniem gumowym, superelastyczne |  |  |
|  |  | obie burty pomostu górnego przesuwane w zakresie min. 1250 mm, |  |  |
|  |  | w przedniej części pomostu ruchomy element kompensujący usytuowanie schodów względem samolotu, |  |  |
|  |  | elementy pomostu mające możliwość styku z konstrukcją samolotu zabezpieczone odbojnicami. Odbojnie o odpowiedniej twardości, niebrudzące, |  |  |
|  |  | dyszel osi skrętnej z możliwością pewnego i bezpiecznego zablokowania w górnym położeniu po obu stronach konstrukcji schodów, |  |  |
|  |  | oświetlenie obrysowe: odblaskowe zgodne z normami przedmiotowymi. |  |  |
|  |  | Wyposażenie dodatkowe: |  |  |
|  |  | plandeka ochronna, wodoodporna, chroniąca stopnie. |  |  |
| 2. | Wymagane normy i certyfikaty | certyfikat CE, |  |  |
|  |  | zgodne z IATA AHM 920A pkt 3,4,5,6,7. (aktualne wydanie, |  |  |
|  |  | zgodne z normami : PN–EN 12312-1, |  |  |
| 3. | Przeznaczenie | Obsługa samolotów: |  |  |
|  |  | B 737 wszystkich serii |  |  |
|  |  | Od A318 do A321 |  |  |
| 4. | Parametry | Wysokość robocza maksymalna, schody o zasięgu od 4000mm do 4200mm, |  |  |
|  |  | Wysokość robocza minimalna, schody o zasięgu od 2100mm do 2350mm, |  |  |
|  |  | Wysokość całkowita schodów od 4800mm do 5100mm, |  |  |
|  |  | Długość schodów całkowita przy platformie wejściowej opuszczonej od 7000mm do 7300mm, podniesionej od 5500mm do 5900mm, |  |  |
|  |  | Szerokość całkowita schodów od 2200mm do 2500mm, |  |  |
|  |  | Szerokość schodni od 900mm do 1100mm, |  |  |
|  |  | Minimalne dopuszczalne obciążenie stopnia od120kg |  |  |
|  |  | Minimalne dopuszczalne obciążenie podestu od 300kg, |  |  |
| 5. | Gwarancja, serwis dokumentacja. | Gwarancja min 24miesiące, |  |  |
|  |  | Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część, na okres wyszczególniony w pp. a) powyżej, |  |  |
|  |  | Serwis pogwarancyjny, |  |  |
|  |  | Dostęp do części zamiennych przynajmniej przez 10 lat, |  |  |
|  |  | Reakcja serwisu (max 24godzin), całodobowy kontakt z serwisem, |  |  |
|  |  | Dokumentacja techniczna, instrukcja w języku polskim, |  |  |
|  |  | Plan obsługi technicznej i czynności obsługowych w j. polskim, |  |  |
|  |  | wszystkie wskaźniki i przełączniki opisane w języku polskim, |  |  |
|  |  | Producent zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające bezpieczną eksploatację wyrobu, |  |  |
|  |  | Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi wyrobu w j.polskim, wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego oraz zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji wyrobu. |  |  |
| 6. | Szkolenia: | Szkolenie z obsługi urządzenia u zamawiającego dla minimum 5 osób, |  |  |
|  |  | Autoryzacja na przeprowadzanie szkoleń z obsługi urządzenia przez wyznaczony personel BZG, |  |  |
| 7. | Inne: |  |  |  |
|  |  | Wykonawca umożliwi, na własny koszt (tj. min. koszt przejazdu/przelotu, noclegów, wyżywienia, diet pracowników Zamawiającego) przedstawicielom Zamawiającego (2 osoby) - wstępne sprawdzenie przedmiotu zamówienia przed wysłaniem do Zamawiającego, jak i w celu oceny stanu wykonania Umowy i przeprowadzenia procedury odbioru w Miejscu Dostawy. |  |  |
| 8. | Warunki Dostawy Termin dostawy | DDP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 3 miesiące od daty podpisania umowy. |  |  |
| 9. | Warunki płatności | Okres płatności : 60 dni od daty dostarczenia faktury. |  |  |

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru.

.............................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

DEKLARACJA SPEŁNIENIA

WYMAGAŃ I OCZEKIWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 3

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania zamawiającego | Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE) | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamiatarka hydrauliczna | Urządzenie fabrycznie nowe: |  |  |
|  |  | Możliwość podłączenia do instalcji hydraulicznej ciągnika rolniczego ( np. Pronar 1523A) |  |  |
|  |  | Podłączenie na przedni TUZ ciągnika |  |  |
|  |  | Szerokość robocza zamiatarki min. 2000 mm |  |  |
|  |  | Zbieranie zanieczyszczeń do zbiornika |  |  |
|  |  | Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia min. 220 dm3 |  |  |
|  |  | Max ciśnienie oleju 180 bar |  |  |
|  |  | Min zapotrzebowanie na olej min 20 l/min |  |  |
|  |  | Szczotka talerzowa boczna do usuwania zamnieczyszczeń z miejsc trudnodostępnych z prawej strony |  |  |
|  |  | Węże hydrauliczne z szybkozłączkami |  |  |
|  |  | Koła podporowe |  |  |
|  |  | Zdalne sterowanie z kabiny ciągnika |  |  |
| 4. | Gwarancja, serwis dokumentacja | Gwarancja min 24 miesiące, |  |  |
|  |  | Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część, na okres wyszczególniony w pp. a) powyżej, |  |  |
|  |  | Serwis pogwarancyjny, |  |  |
|  |  | Dostęp do części zamiennych przynajmniej przez 10 lat, |  |  |
|  |  | Dokumentacja techniczna oraz instrukcja w języku polskim |  |  |
|  |  | Plan obsługi technicznej i czynności obsługowych w języku polskim, |  |  |
|  |  | Wszystkie wskaźniki i przełączniki opisane w języku polskim. |  |  |
|  |  | Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi wyrobu, wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego. |  |  |
| 5. | Inne: | Dostawca wraz z wyrobem dostarczy 2 zapasowe komplety szczotek |  |  |
| 6. | Warunki dostawy i płatności | DDP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 Dostawa:3 miesiące od daty podpisania umowy. Okres płatności: 60 dni od daty dostarczenia faktury. |  |  |

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru.

.............................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

DEKLARACJA SPEŁNIENIA

WYMAGAŃ I OCZEKIWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 4

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania zamawiającego | Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE) | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oczyszczarka Lotniskowa – dwie | Urządzenie fabrycznie nowe: |  |  |
|  |  | Wykonane w wersji przyczepy do ciągnika siodłowego |  |  |
|  |  | Maksymalna prędkość robocza 60 km/h |  |  |
|  |  | Szerokość powierzchni oczyszczanej przez szczotkę min. 5,5m (przy kącie 30o) |  |  |
|  |  | Wydajność min – 300 000 m2/h |  |  |
|  |  | Rama i obudowa zabezpieczona przed korozją, odporna na zmienne warunki atmosferyczne |  |  |
|  |  | Moc silnika min 300kW przy 2000 obr/min ,spełniający normę emisji spalin : min EURO MOT III B |  |  |
|  |  | Urządzenie zdolne do pracy w zakresie temperatur od -30°C do +50ºC, |  |  |
|  |  | Szczotka z napędem hydraulicznym o średnicy min 1000mm, prędkość regulowana od 0 do 600 obr/min. |  |  |
|  |  | Szczotka obrotowa z pozycją transportową |  |  |
|  |  | Wentylator dmuchawy o wydajności min 11m3/s |  |  |
|  |  | Zbiornik na paliwo min 900 l |  |  |
|  |  | Tylna oś skrętna |  |  |
|  |  | Układ centralnego smarowania |  |  |
|  |  | Sterowanie wszystkimi ruchami roboczymi oczyszczarki i awaryjne zatrzymanie odbywa się z kabiny pojazdu |  |  |
|  |  | Dominujący kolor obudowy żółty RAL 1004 |  |  |
|  |  | Opis pulpitu sterującego i komunikatów na wyświetlaczu w języku polskim |  |  |
|  |  | Jeden silnik hydrauliczny do napędu szczotki |  |  |
|  |  | Moc pompy hydraulicznej i silnika napędzającego wentylator min 120 kW |  |  |
|  |  | Regulowana płyta magnetycznao szerokości min 2300 mm umieszczona za tylną osią oczyszczarki z możliwością podnoszenia do transportu i w celu oczyszczenia |  |  |
|  |  | Docisk szczotki automatyczny |  |  |
|  |  | Automatyczna regulacja osłon szczotki w miarę zużywania |  |  |
|  |  | Panel kontrolny wyposażony w : liczniki motogodzin pracy szczotki i pracy silnika, wskaźniki poziomu paliwa, ciśnienia oleju, temp. cieczy chłodzącej. |  |  |
|  |  | Obudowa silnika podnoszona mechanicznie (możliwość podnoszenia przy wyłączonym silniku) |  |  |
|  |  | Lokalizacja dysz nadmuchowych przed tylną osią pojazdu |  |  |
|  |  | Pojazd posiada zabezpieczenie w formie automatycznego unoszenia pługa, szczotki walcowej i dmuchawy po włączeniu biegu wstecznego |  |  |
|  |  | Oświetlenie oczyszczarki na całej szerokości roboczej |  |  |
|  |  | Dźwiękowy sygnał cofania |  |  |
|  |  | Wyposażenie dodatkowe: |  |  |
|  |  | Podpory umożliwiające pozostawienie naczepy bez ciągnika |  |  |
|  |  | Światło pomarańczowe (ostrzegawcze) – LED |  |  |
|  |  | Podgrzewanie oleju hydraulicznego i układu chłodzącego |  |  |
|  |  | System ładowania akumulatorów, gniazdo NATO z kablem 20 m |  |  |
|  |  | Zabezpieczenie silnków czujnikami ( wys.temp. silnika i oleju hydraulicznego, spadku ciśnienia oleju silnikowego i hydraulicznego, awarii układu ładowania ) |  |  |
|  |  | Zapasowy zestaw szczotek – 18 kpl. |  |  |
|  |  | Zapasowy zestaw odkładnic na pług – 6 kpl. |  |  |
|  |  | Maszyna dostarczona z pełnym zbiornikiem paliwa |  |  |
| 2. | Ciągnik Siodłowy – dwie sztuki | Pojazd fabrycznie nowy |  |  |
|  |  | Ciągnik z napędem 4/4 z blokadą mechanizmu różnicowego przedniego mostu |  |  |
|  |  | Silnik wysokoprężny o mocy min 300 kW, max moment obrotowy 2000Nm, pojemność nie mniejsza niż 11000cm3 |  |  |
|  |  | Automatyczna skrzynia biegów |  |  |
|  |  | Norma emisji spalin min Euro 4 |  |  |
|  |  | Automatyczna klimatyzacja |  |  |
|  |  | 2-obwodowy układ pneumatyczny z przyłączem do przyczepy |  |  |
|  |  | Układ hamulcowy z ABS |  |  |
|  |  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem, regulowana kolumna kierownicza |  |  |
|  |  | Pneumatyczny fotel kierowcy |  |  |
|  |  | Elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka po stronie kierowcy i pasażera |  |  |
|  |  | Centralny zamek |  |  |
|  |  | Akumulatory bezobsługowe, system 24 V |  |  |
|  |  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  |  | Koło zapasowe |  |  |
|  |  | Podgrzewacz paliwa |  |  |
|  |  | Podgrzewanie wycieraczek |  |  |
|  |  | Podgrzewana przednia szyba |  |  |
|  |  | Podnośnik samochodowy 12 t |  |  |
|  |  | Dwa żółte światła ostrzegawcze na dachu kabiny (LED), włączane z pulpitu kierowcy |  |  |
|  |  | Kierownica z lewej strony. |  |  |
|  |  | Dodatkowe czołowe oświetlenie robocze (halogenowe). |  |  |
|  |  | Stopnie wejściowe i podest za kabina kierowcy |  |  |
|  |  | Awaryjny wyłącznik wewnątrz pojazdu. |  |  |
|  |  | Kompletna instalacja umieszczona w kabinie kierowcy umożliwiajaca zamontowanie radiostacji lotniskowej |  |  |
|  |  | Pojazd dostarczony z pełnym zbiornikiem paliwa |  |  |
| 3. | Pług – 2 sztuki | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
|  |  | Pług odśnieżny czołowy, wieloelementowy |  |  |
|  |  | Szerokość pracy min 6500 mm |  |  |
|  |  | Wyskość ostrza max 1200 mm |  |  |
|  |  | Pług dwustronnie skrętny z regulacją położenia |  |  |
|  |  | Kąt skrętu pługa 30 – 400 |  |  |
|  |  | Osłona zabezpieczająca zarzucaniu śniegu na szybę kierowcy |  |  |
|  |  | Regulacja nacisku pługa automatyczna |  |  |
|  |  | Oświetlenie konturowe. |  |  |
|  |  | Pług łamany do transportu i garażowania. Szerokość pługa po złożeniu skrzydeł : Max 5.500 mm |  |  |
| 4. | Gwarancja, serwis dokumentacja. | Gwarancja min 24 miesiące, |  |  |
|  |  | Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część, na okres wyszczególniony w pp. a) powyżej, |  |  |
|  |  | Serwis pogwarancyjny, |  |  |
|  |  | Dostęp do części zamiennych przynajmniej przez 10 lat, |  |  |
|  |  | Reakcja serwisu (max 24godzin), całodobowy kontakt z serwisem, |  |  |
|  |  | Dokumentacja techniczna, instrukcja w języku polskim i angielskim, |  |  |
|  |  | Plan obsługi technicznej i czynności obsługowych w języku polskim i angielskim, |  |  |
|  |  | Wszystkie wskaźniki i przełączniki opisane w języku polskim. |  |  |
|  |  | Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi wyrobu, wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego oraz zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji wyrobu |  |  |
|  |  | W ramach zamówienia dostawca zapewni w ciągu 3 lat od dostawy przedmiotu zamówienia (ciągnik siodłowy oraz oczyszczarka) wykonywanie rocznych przeglądów oraz dostawę części i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych do ich przeprowadzenia. |  |  |
| 5. | Szkolenie: | Szkolenie dla 12 osób zajmujących się eksploatacją oczyszczarek na terenie PLB |  |  |
|  |  | Autoryzacja na przeprowadzanie szkoleń z obsługi urządzenia przez wyznaczony personel PLB, |  |  |
| 6. | Inne: | Wykonawca umożliwi, na własny koszt (tj. min. koszt przejazdu/przelotu, noclegów, wyżywienia, diet pracowników Zamawiającego) przedstawicielom Zamawiającego (min. 2 osoby) - wstępne sprawdzenie przedmiotu zamówienia przed wysłaniem do Zamawiającego, jak i w celu oceny stanu wykonania Umowy i przeprowadzenia procedury odbioru w Miejscu Dostawy. |  |  |
| 7. | Warunki dostawy i płatności | DDP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 Dostawa 3 miesiące od daty podpisania umowy. Okres płatności: 60 dni od daty dostarczenia faktury. |  |  |

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru.

.............................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

DEKLARACJA SPEŁNIENIA

WYMAGAŃ I OCZEKIWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE nr 5

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania zamawiającego | Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE) | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samojezdny podnośnik do kontenerów i palet lotniczych „High-Loader” | Urządzenie fabrycznie nowe: |  |  |
|  |  | Wykonane w układzie metrycznym, |  |  |
|  |  | Stalowa konstrukcja, rama i obudowa zabezpieczona przed korozją, odporne na zmienne warunki atmosferyczne, wyrównane powierzchnie robocze, |  |  |
|  |  | Całe urządzenie zabezpieczone przed korozją i odporne na zmienne warunki atmosferyczne, |  |  |
|  |  | Udźwig ładunku nie mniejszy niż 7000kg (całe urządzenie, obydwie platformy), |  |  |
|  |  | System podnoszenia – układ nożycowy, |  |  |
|  |  | Przeznaczenie – podnośnik kontenerów i palet lotniczych do obsługi statków powietrznych w zakresie dolnego pokładu i głównego pokładu, o rozmiarach: Nie dłuższy niż 9250mm, Nie szerszy niż 4350mm, Nie wyższy niż 3500mm, |  |  |
|  |  | Wyposażone w pulpit sterowniczy z kierownicą. Kierownica wyposażona w pokrętło do kręcenia, Wskaźnik poziomu paliwa, Wskaźnik ciśnienia oleju, Wskaźnik temperatury silnika, Inne wskaźniki i zabezpieczenia służące do prawidłowego i bezpiecznego obsługiwania urządzenia, Licznik motogodzin urządzenia i silnika, Wskaźnik do diagnozy usterek technicznych, Pulpit podświetlany, Pulpit wodoodporny. |  |  |
|  |  | Sterowanie urządzenia – hydrauliczne, |  |  |
|  |  | Silnik tłokowy, wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa, chłodzony cieczą, moc adekwatnie dobrana do pracy urządzenia przy pełnym obciążeniu, |  |  |
|  |  | Silnik spełniający normy EU dotyczące spalin, |  |  |
|  |  | Zbiornik paliwa nie mniejszy niż 90litrów, |  |  |
|  |  | Automatyczna regulacja prędkości obrotowej silnika w zależności od obciążenia (ładunku), |  |  |
|  |  | Automatyczna regulacja prędkości pojazdu w przypadku podniesionej platformy, nie więcej niż 8km/h, |  |  |
|  |  | Koła przednie napędzane, skrętne, wysoko wytrzymałe – pneumatyczne, |  |  |
|  |  | Prędkość jazdy nie mniej niż 12km/h, |  |  |
|  |  | Promień skrętu nie większy niż 9000mm, |  |  |
|  |  | Zdolność pokonywania pochyłości o kącie nachylenia nie mniejszym niż 5% |  |  |
|  |  | Wyposażone w hamulec na osi głównej i hamulec postojowy, |  |  |
|  |  | System hamulcowy hydrauliczny, |  |  |
|  |  | System hamulcowy załączany po zdjęciu nogi z pedału gazu, |  |  |
|  |  | Zabezpieczenie systemu hamulcowego w przypadku awarii silnika głównego, |  |  |
|  |  | Minimum dwa stabilizatory zapewniające stabilność przy maksymalnym górnym położeniu platformy i maksymalnym obciążeniu, |  |  |
|  |  | Automatyczne bezpieczniki instalacji elektrycznej, |  |  |
|  |  | Przełączniki, okablowanie, złącza odporne na zmienne warunki atmosferyczne |  |  |
|  |  | Niezależny awaryjny system zapewniający opuszczenie platform, zdjęcie ładunków, podniesienie stabilizatorów, |  |  |
|  |  | Pompa ręczna w przypadku awarii silnika i systemu hydraulicznego (pompy), |  |  |
|  |  | Sygnał cofania, |  |  |
|  |  | Światła drogowe, |  |  |
|  |  | Zestaw świateł roboczych na obydwu platformach, oświetlających urządzenie jak i obszar załadunkowy Oświetlenie obszaru załadunku z ziemi na platformę, Oświetlenie obszaru załadunku z platformu na samolot, |  |  |
|  |  | Urządzenie zdolne do pracy w zakresie temperatur od -30°C do +50ºC, |  |  |
|  |  | Urządzenie mogące pracować w zmiennych warunkach atmosferycznych na wolnym powietrzu, |  |  |
|  |  | Wyłączniki bezpieczeństwa zlokalizowane w miejscach łatwodostępnych dla bezpieczeństwa użytkowania urządzenia |  |  |
|  |  | Wyposażone w zabezpieczenia mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania, |  |  |
|  |  | Kolor obudowy biały RAL9016, |  |  |
|  |  | Obsługa przez jednego operatora. |  |  |
|  |  | Zestaw holowniczy. |  |  |
|  |  | Platforma (Rear Platform): |  |  |
|  |  | Zakres podnoszenia platformy: Dolne położenie nie wyżej niż 500mm, Górne położenie minimum 3600mm, |  |  |
|  |  | Mechaniczny system przesuwania ładunku. Kombinacja rolek, kółek i kulek na całej szerokości umożliwiających przesuwanie ładunków do przodu, do tyłu, na boki lub ich obracanie, |  |  |
|  |  | Możliwość załadunku platformy z trzech stron, |  |  |
|  |  | Na krańcach platformy rolki ułatwiające załadunek. |  |  |
|  |  | Szerokość załadunkowa nie mniejsza niż 3200mm, |  |  |
|  |  | Pomost (Main Platform): |  |  |
|  |  | Mechaniczny system przesuwania ładunku. Kombinacja rolek, kółek i kulek na całej szerokości platformy dających możliwość przesuwania ładunków do przodu, do tyłu i na boki, Przesuwne poręcze zakończone gumowymi zabezpieczeniami (odbojnikami), Gumowe odbojniki zabezpieczające koniec pomostu przed uszkodzeniem poszycia samolotu, Szerokość załadunkowa nie mniejsza niż 3200mm, Zakres podnoszenia pomostu: Dolne położenie nie wyżej niż 1950mm, Górne położenie minimum 5600mm, Drabina rozsuwana zamontowana na stałe, umożliwiająca dostanie się na pomost, szczeble drabiny antypoślizgowe, |  |  |
|  |  | Wyposażenie dodatkowe: |  |  |
|  |  | Reflektor regulowany na urządzeniu, |  |  |
|  |  | Kompletne koło zapasowe – w przypadku koła na osiach różnią się od siebie po jednym kole z każdego rodzaju, |  |  |
|  |  | Zestaw zimowy (systemy podgrzewania urządzenia przy niskich temperaturach): System podgrzewania silnika, oleju, System podgrzewania hydrauliki, System podgrzewania elektryki, |  |  |
|  |  | Światło antykolizyjne pomarańczowe i odblaski (przód, tył), |  |  |
|  |  | Światła obrysowe ledowe lub inne, |  |  |
|  |  | Plandeka ochronna na pulpit sterowania, |  |  |
|  |  | Gaśnica, |  |  |
| 2. | Wymagane normy i certyfikaty | Certyfikat CE, |  |  |
|  |  | Zgodne z IATA AHM 931 pkt 2-8(aktualne wydanie), Zgodne z IATA AHM 932 pkt 2-8(aktualne wydanie), |  |  |
|  |  | PN-EN 12312-9. |  |  |
| 3. | Przeznaczenie | Urządzenie powinno zapewniać obsługę przynajmniej poniżej podanych typów statków powietrznych: - B737 wszystkich serii, - A318 do A321, - B747, B757, B767, B777, B787 - A300, A310, A330, A340 oraz podobnych pod względem parametrów technicznych, |  |  |
| 5. | Gwarancja, serwis dokumentacja. | Gwarancja min 24 miesiące, |  |  |
|  |  | Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część, na okres wyszczególniony w pp. a) powyżej, |  |  |
|  |  | Serwis pogwarancyjny, |  |  |
|  |  | Dostęp do części zamiennych przynajmniej przez 10 lat, |  |  |
|  |  | Reakcja serwisu (max 24godzin), całodobowy kontakt z serwisem, |  |  |
|  |  | Dokumentacja techniczna, instrukcja w języku polskim, |  |  |
|  |  | Plan obsługi technicznej i czynności obsługowych w j. polskim, |  |  |
|  |  | Wszystkie wskaźniki i przełączniki opisane w języku polskim. |  |  |
|  |  | Producent zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające bezpieczną eksploatację wyrobu, |  |  |
|  |  | Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi wyrobu w j. polskim, wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego oraz zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji wyrobu |  |  |
| 6. | Szkolenie: | Szkolenie z obsługi urządzenia u zamawiającego dla minimum 8 osób, |  |  |
|  |  | Szkolenie z obsługi serwisowej u zamawiającego i autoryzacja na dokonywanie obsług i napraw dla minimum 5 osób, |  |  |
|  |  | Autoryzacja na przeprowadzanie szkoleń z obsługi urządzenia przez wyznaczony personel BZG, |  |  |
|  |  | Przeprowadzenie kursu dla 8 pracowników zamawiającego w celu uzyskania uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania pracy na podnośnikach potrzebne do obsługi urządzenia. Szkolenie ma być przeprowadzone w Bydgoszczy przez uprawniony ośrodek przez Urząd Dozoru Technicznego. |  |  |
| 7. | Inne: | Wykonawca umożliwi, na własny koszt (tj. min. koszt przejazdu/przelotu, noclegów, wyżywienia, diet pracowników Zamawiającego) przedstawicielom Zamawiającego (2 osoby) - wstępne sprawdzenie przedmiotu zamówienia przed wysłaniem do Zamawiającego, jak i w celu oceny stanu wykonania Umowy i przeprowadzenia procedury odbioru w Miejscu Dostawy. |  |  |
| 8. | Warunki Dostawy Termin dostawy | DDP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 7 miesięcy od daty podpisania umowy. |  |  |
| 9. | Warunki płatności | W cenie urządzenia: W ramach zamówienia dostawca zapewni w ciągu 3 lat od dostawy przedmiotu zamówienia wykonywanie rocznych przeglądów oraz dostawę części i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych do ich przeprowadzenia. Urządzenie będzie zatankowane, gotowe do eksploatacji. Okres płatności : 60 dni od daty dostarczenia faktury. |  |  |

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru.

.............................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

DEKLARACJA SPEŁNIENIA

WYMAGAŃ I OCZEKIWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE nr 6

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania zamawiającego | Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE) | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ASU | Urządzenie fabrycznie nowe: |  |  |
|  |  | konstrukcja zabezpieczona przed korozją, |  |  |
|  |  | umieszczone na przyczepie ciągnionej zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie ogniowe, |  |  |
|  |  | przednia oś skrętna wyposażona w układ hamulcowy |  |  |
|  |  | wyposażone w dwa przewody doprowadzające powietrze do samolotu o średnicy 3,5 in. długości min. 9 m., zakończone łączem zgodnym z ISO2026 |  |  |
|  |  | rama wykonana z elementów stalowych |  |  |
|  |  | układ silnik-sprężarka zamontowany na amortyzatorach |  |  |
|  |  | wymiary podwozia dostosowane do zamontowanego na nim urządzenia, |  |  |
|  |  | max. temperatura powietrza na wyjściu - 200°C |  |  |
|  |  | urządzenie wyposażone w silnik 8 cylindrowy wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa i turbodoładowaniem i rozrusznikiem elektrycznym, |  |  |
|  |  | urządzenie wyposażone w śrubową sprężarkę z elektroniczną kontrolą przepływu powietrza z możliwością dostosowania przepływu do potrzeb instalacji pneumatycznej samolotu. Ma mieć możliwość ciągłego utrzymywania zadanego przepływu powietrza i ciśnienia. |  |  |
|  |  | zbiornik paliwa o pojemności min. 300 l |  |  |
|  |  | System z zabezpieczeń silnika chroniący przed: zbyt niskim ciśnieniem oleju, zbyt wysoką temperaturą cieczy chłodzącej, zbyt wysoką prędkością obrotową silnika uruchomieniem sprężarki przed osiągnięciem przez silnik odpowiedniej temperatury |  |  |
|  |  | regulator podawanego powietrza w celu ochrony instalacji samolotu przed nadciśnieniem |  |  |
|  |  | podwójne wyjście w przypadku gdy przepływ powietrza jest większy niż 160 lb/min lub przekracza wartość określoną dla danego samolotu, |  |  |
|  |  | zawór omijający , umożliwiający skierowanie przepływu powietrza do atmosfery |  |  |
|  |  | system zabezpieczeń sprężarki chroniący przed: zbyt wysoka temperatura powietrza, zbyt wysoka temperatura oleju, zbyt niskie ciśnienie oleju, zanieczyszczenie/zapchanie filtru powietrza, |  |  |
|  |  | wyposażenie w następujące wskaźniki: - przepływu powietrza, - ciśnienia powietrza, - wskazanie trybu pracy urządzenia - obrotomierz, - ciśnienie oleju, - temperatury chłodziwa, - paliwa, |  |  |
|  |  | panel kontrolny wyposażony w wyłącznik awaryjny, |  |  |
|  |  | wyposażone w blokady postojowe kół |  |  |
|  |  | wyposażone w wymagane oświetlenie pozycyjne i światło ostrzegawcze pulsujące koloru pomarańczowego, |  |  |
|  |  | kolor biały, |  |  |
|  |  | tryb pracy umożliwiający przeprowadzenie próby działania urządzenia bez konieczności jego podłączenia do instalacji samolotu |  |  |
|  |  | możliwość pracy w temperaturach od -30°C do +50ºC, |  |  |
|  |  | w pełni automatyczny cykl rozruchu silnika samolotu, |  |  |
|  |  | automatyczna regulacja prędkości obrotowej silnika w zależności od wymaganego chwilowego przepływu powietrza, |  |  |
| 2. | Wymagane normy i certyfikaty | certyfikat CE |  |  |
|  |  | zgodnie z normą PN – EN 12312-16, PN-EN 1915-1 i PN-EN ISO 14121-1 |  |  |
| 3. | Przeznaczenie | Urządzenie ma służyć do uruchamiania silników samolotów na ziemi. Urządzenie powinno zapewniać obsługę przynajmniej poniżej podanych typów samolotów: A319/320/321 A300/310 A330 A340 B737 – wszystkie wersje B757 – 200/300 B767 B747 oraz podobnych pod względem wymaganych wartości przepływu powietrza niezależnie od modelu silnika na nich zamontowanego. |  |  |
| 4. | Parametry | Rozmiar urządzenia: |  |  |
|  |  | pojazd nie może przekroczyć długości całkowitej 5000mm |  |  |
|  |  | szerokość pojazdu nie może przekroczyć 2500mm, |  |  |
|  |  | wysokość pojazdu nie może przekroczyć 3000mm, |  |  |
| 5. | Gwarancja, serwis dokumentacja. | gwarancja min 24miesiące, |  |  |
|  |  | z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część, na okres wyszczególniony w pp. powyżej, |  |  |
|  |  | serwis pogwarancyjny, |  |  |
|  |  | dostęp do części zamiennych przynajmniej przez 10 lat, |  |  |
|  |  | reakcja serwisu (max 24 godziny), całodobowy kontakt z serwisem producenta, |  |  |
|  |  | dokumentacja techniczna, instrukcja w języku polskim i angielskim, |  |  |
|  |  | plan obsługi technicznej i czynności obsługowych (j. polski), |  |  |
|  |  | wszystkie wskaźniki i przełączniki opisane w języku polskim. |  |  |
| 6. | Szkolenia: | szkolenie dla grupy 20 osób, z obsługi urządzenia u odbiorcy, |  |  |
|  |  | szkolenie dla grupy 15 osób z obsługi serwisowej u odbiorcy i autoryzacja na dokonywanie obsług i napraw, |  |  |
|  |  | autoryzacja na przeprowadzanie szkoleń z obsługi urządzenia przez wyznaczony personel BZG, |  |  |
| 7. | Inne: | Wykonawca umożliwi, na własny koszt (tj. min. koszt przejazdu/przelotu, noclegów, wyżywienia, diet pracowników Zamawiającego) przedstawicielom Zamawiającego (2 osoby) - wstępne sprawdzenie przedmiotu zamówienia przed wysłaniem do Zamawiającego, jak i w celu oceny stanu wykonania Umowy i przeprowadzenia procedury odbioru w Miejscu Dostawy. |  |  |
| 8. | Warunki Dostawy | DDP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010, Dostawa: 6 miesięcy od daty podpisania umowy |  |  |
| 9. | Warunki płatności | w cenie urządzenia: W ramach zamówienia dostawca zapewni w ciągu 3 lat od dostawy przedmiotu zamówienia wykonywanie rocznych przeglądów oraz dostawę części i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych do ich przeprowadzenia. Okres płatności: 60 dni od daty dostarczenia faktury. |  |  |

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru.

.............................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

DEKLARACJA SPEŁNIENIA

WYMAGAŃ I OCZEKIWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE nr 7

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania zamawiającego | Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE) | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Generator Elektryczny GPU 28Vdc/115V 400Hz | Urządzenie fabrycznie nowe: |  |  |
|  |  | Umieszczone na przyczepie dwuosiowej, |  |  |
|  |  | Koła pneumatyczne, |  |  |
|  |  | Przednia oś skrętna, |  |  |
|  |  | Dyszel standardowy o oczku Ø76, |  |  |
|  |  | Wyposażone w hamulec postojowy,(górne położenie dyszla hamulec zciągnięty, dolne położenie dyszla do holowania, opuszczony dyszel do ziemi maksymalnie hamulec zaciągnięty), |  |  |
|  |  | Wyposażone w zabezpieczenia mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania, |  |  |
|  |  | Urządzenie mogące pracować w zmiennych warunkach atmosferycznych na wolnym powietrzu, |  |  |
|  |  | Rama i obudowa odporna na zmienne warunki atmosferyczne, |  |  |
|  |  | Podwozie zabezpieczone antykorozyjnie ocynkowane na gorąco, |  |  |
|  |  | Pokrywa (obudowa) silnika wykonana z materiału poliestrowego lub innego materiału nie podlegającego korozji, odporna na reakcję z paliwem, |  |  |
|  |  | Zbiorniki paliwa wykonane z materiału niekorodujacego, zainstalowane w sposób umożliwiający ich wyjęcie i wyczyszczenie, pojemność nie mniejsza niż 200litrów, |  |  |
|  |  | Układ silnika zamontowany na amortyzatorach ograniczających przenoszenie się drgań, powstałych w wyniku jego pracy na ramę urządzenia, |  |  |
|  |  | Pulpit sterowniczy wyposażony w niezbędne wskaźniki służące do oceny pracy silnika i agregatu, Wskaźnik poziomu paliwa, Licznik motogodzin, Wskaźnik poziomu oleju, Wskaźnik ciśnienia oleju, Wskaźniki parametrów elektrycznych, Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej, |  |  |
|  |  | Wszystkie wskaźniki i przełączniki opisane w języku polskim. |  |  |
|  |  | Urządzenie zdolne do pracy w zakresie temperatur od -30°C do +50ºC, |  |  |
|  |  | Kolor obudowy biały, RAL9016, |  |  |
|  |  | Obsługa przez jednego operatora, |  |  |
|  |  | Metryczny system wykonania (włącznie z dokumentacją techniczną), |  |  |
|  |  | Wymiary: Długość nie powinna przekraczać 3500mm, Szerokość nie powinna przekraczać 2000mm, Wysokość nie powinna przekraczać 1900mm. |  |  |
|  |  | Silnik: |  |  |
|  |  | Silnik tłokowy, wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa, turbodoładowany, |  |  |
|  |  | Moc silnika gwarantująca uzyskanie przez agregat prądotwórczy mocy minimum 90kVa, |  |  |
|  |  | Emisja spalin – standardy zgodne z obowiązujacymi przepisami EU(COM) dla maszyn niedrogowych, |  |  |
|  |  | Silnik musi posiadać zabezpieczenia chroniące przed: Zbyt niskim ciśnieniem oleju, Zbyt wysoką temperaturą głowic, Przegrzaniem się silnika, Utratą drożności filtra, Nadmierną prędkością obrotową, |  |  |
|  |  | Automatyczna regulacja prędkości obrotowej silnika – w zależności od obciążenia agregatu, |  |  |
|  |  | Prędkość obrotowa silnika nie powinna przekraczać 1800rpm, |  |  |
|  |  | Automatyczne przejście z roboczej prędkości obrotowej do biegu jałowego po odłączeniu wtyczki, |  |  |
|  |  | Minimum dwa akumulatory do uruchamiania silnika i zasilania o parametrach najmniej 12V-120Ah |  |  |
|  |  | Agregat: |  |  |
|  |  | Moc elektryczna minimum 90kVa przy współczynniku mocy cosɸ=0,8 |  |  |
|  |  | Wyjścia: 115V AC/400Hz 28VDC (z ograniczeniem dla ATR) |  |  |
|  |  | Przewody: Kabel wyjściowy 400Hz minimum 10metrów, standardowa wtyczka, Kabel wyjściowy 28VDC minimum 10 metrów, standardowa wtyczka, |  |  |
|  |  | Możliwość jednoczesnego podawania napięcia 28VDC i 115V, 400Hz do samolotu, |  |  |
|  |  | Alternator: Bezszczotkowy, Samowzbudzający, Z inegrowanym wentylatorem, Napięcie 115V/200V +/-1% Częstotliwość 400Hz +/- 0.5%, |  |  |
|  |  | Zabezpieczenia – obwód 115V/400Hz: Zbyt wysokim napięciem, Zbyt niskim napięciem, Zbyt wysoką częstotliwością, Zbyt niską częstotliwością, Przeciążeniem, |  |  |
|  |  | Zabezpieczenia – obwód 28V DC: Zbyt wysokim napięciem, Zbyt niskim napięciem, Przeciążeniem, |  |  |
|  |  | Producent urządzenia gwarantuje, że jest jednocześnie producentem alternatora głównego GPU. |  |  |
|  |  | Wyposażenie dodatkowe: |  |  |
|  |  | Reflektor regulowany na urządzeniu, |  |  |
|  |  | Kompletne koło zapasowe – w przypadku koła na osiach różnią się od siebie po jednym kole z każdego rodzaju, |  |  |
|  |  | Miejsce na ułożenie swobodne przewodów (przegroda), |  |  |
|  |  | Światła antykolizyjne min 4 na każdym górnym rogu urządzenia i odblaski (przód, tył), |  |  |
|  |  | Zadaszenie pulpitu sterowania, |  |  |
| 2. | Wymagane normy i certyfikaty | Certyfikat CE |  |  |
|  |  | Zgodne z IATA AHM 972 pkt4,5,6,7,8 (aktualne wydanie) |  |  |
|  |  | Zgodne z normą PN-EN12312-20, |  |  |
| 3. | Przeznaczenie | Urządzenie powinno zapewniać obsługę przynajmniej poniżej podanych typów statków powietrznych: - B737 wszystkich serii, - A318 do A321, - B757, - EMB, - Q-400 - ATR oraz podobnych pod względem wymaganych wartości dostarczanego prądu |  |  |
| 4. | Gwarancja, serwis dokumentacja. | Gwarancja min 24 miesiące, |  |  |
|  |  | Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część, na okres wyszczególniony w pp. a) powyżej, |  |  |
|  |  | Serwis pogwarancyjny, |  |  |
|  |  | Dostęp do części zamiennych przynajmniej przez 10 lat, |  |  |
|  |  | Reakcja serwisu (max 24godzin), całodobowy kontakt z serwisem, |  |  |
|  |  | Dokumentacja techniczna, instrukcja w języku polskim, |  |  |
|  |  | Plan obsługi technicznej i czynności obsługowych w j. polskim |  |  |
|  |  | Wszystkie wskaźniki i przełączniki opisane w języku polskim |  |  |
|  |  | Producent zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające bezpieczną eksploatację wyrobu, |  |  |
|  |  | Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi wyrobu w j. polskim wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego oraz zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji wyrobu. |  |  |
| 6. | Szkolenie: | Szkolenie z obsługi urządzenia u zamawiającego dla minimum 10 osób, |  |  |
|  |  | Szkolenie z obsługi serwisowej i autoryzacja na dokonywanie obsług i napraw u zamawiającego dl minimum 5 osób |  |  |
|  |  | Autoryzacja na przeprowadzanie szkoleń z obsługi urządzenia przez wyznaczony personel BZG, |  |  |
| 7. | Inne: | Wykonawca umożliwi, na własny koszt (tj. min. koszt przejazdu/przelotu, noclegów, wyżywienia, diet pracowników Zamawiającego) przedstawicielom Zamawiającego (2 osoby) - wstępne sprawdzenie przedmiotu zamówienia przed wysłaniem do Zamawiającego, jak i w celu oceny stanu wykonania Umowy i przeprowadzenia procedury odbioru w Miejscu Dostawy. |  |  |
| 8. | Warunki Dostawy Termin dostawy | DDP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 5 miesięcy od daty podpisania umowy. |  |  |
| 9. | Warunki płatności | W cenie urządzenia: W ramach zamówienia dostawca zapewni w ciągu 3 lat od dostawy przedmiotu zamówienia wykonywanie rocznych przeglądów oraz dostawę części i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych do ich przeprowadzenia. Urządzenie będzie zatankowane, gotowe do eksploatacji. Okres płatności : 60 dni od daty dostarczenia faktury. |  |  |

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru.

.............................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

DEKLARACJA SPEŁNIENIA

WYMAGAŃ I OCZEKIWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE nr 8

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania zamawiającego | Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE) | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciągnik elektryczny handlingowy- szt. 2 | Pojazd, urządzenie fabrycznie nowe: |  |  |
|  |  | konstrukcja zabezpieczona przed korozją, |  |  |
|  |  | kabina zamknięta dwu osobowa, |  |  |
|  |  | kabina ogrzewana z nawiewem, posiadajaca wycieraczki szyby przedniej, |  |  |
|  |  | zaczep holowniczy z przodu i z tyłu zgodny z IATA AHM916, |  |  |
|  |  | napęd silnik elektryczny |  |  |
|  |  | wspomaganie układu kierowniczego hydrauliczne, |  |  |
|  |  | pojazd wyposażony w odpowiedni system hamowania, |  |  |
|  |  | hamulec postojowy (ręczny), |  |  |
|  |  | pojazd czterokołowy - koła pneumatyczne, |  |  |
|  |  | instalacja elektryczna zabezpieczona bezpiecznikami, |  |  |
|  |  | przyciski awaryjnego wyłączenia, |  |  |
|  |  | zestaw świateł drogowych, |  |  |
|  |  | sygnał biegu cofania, |  |  |
|  |  | kontrolki pracy wózka, |  |  |
|  |  | wskaźnik naładowania akumulatora, |  |  |
|  |  | licznik motogodzin, |  |  |
|  |  | wyposażone w zabezpieczenia mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji, |  |  |
|  |  | obsługiwany przez jednego operatora |  |  |
|  |  | funkcja regulowania prędkości(zlokalizowana z tyłu ciągnika), dzięki której operator może sterować ręcznie do przodu/ do tyłu, |  |  |
|  |  | kolor biały RAL9016, |  |  |
|  |  | Ogólne: |  |  |
|  |  | możliwość pracy w temperaturach od -30°C do +50ºC, |  |  |
|  |  | lampa błyskowa ostrzegawcza w kolorze żółtym, |  |  |
|  |  | bateria jezdna o pojemności min 200 AH, |  |  |
|  |  | ładowarka do baterii jezdnej, z kablem wyjściowym o długości minimum 4000mm. |  |  |
|  |  | Kompletne koło zapasowe – w przypadku gdy koła na osiach różnią się od siebie po jednym kole z każdego rodzaju, |  |  |
|  |  | Urządzenie zabezpieczające pracę pojazdu, szybkie wyłączenie, |  |  |
| 2. | Wymagane normy i certyfikaty | certyfikat CE |  |  |
|  |  | zgodne z IATA AHM 968 pkt 3,4,5. (Aktualne wydanie), |  |  |
|  |  | zgodnie z normą PN – EN 12312-15, |  |  |
| 3. | Przeznaczenie | transport wózków bagażowych, przyczep kontenerowych paletowych w zestawach oraz sprzętu handlingowego na rampie, |  |  |
| 4. | Parametry | Rozmiar pojazdu: |  |  |
|  |  | pojazd nie może przekroczyć długości całkowitej 3500mm |  |  |
|  |  | szerokość pojazdu nie może przekroczyć 2000mm, |  |  |
|  |  | wysokość pojazdu nie może przekroczyć 2150mm, |  |  |
|  |  | Uciąg minimum 7 Ton, |  |  |
| 5. | Gwarancja, serwis dokumentacja. | Gwarancja min 24 miesiące, |  |  |
|  |  | Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część, na okres wyszczególniony w pp. a) powyżej, |  |  |
|  |  | Serwis pogwarancyjny, |  |  |
|  |  | Dostęp do części zamiennych przynajmniej przez 10 lat, |  |  |
|  |  | Reakcja serwisu (max 24godzin), całodobowy kontakt z serwisem, |  |  |
|  |  | Dokumentacja techniczna, instrukcja w języku polskim, |  |  |
|  |  | Plan obsługi technicznej i czynności obsługowych w j. polskim, |  |  |
|  |  | Wszystkie wskaźniki i przełączniki opisane w języku polskim, |  |  |
|  |  | Producent zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające bezpieczną eksploatację wyrobu, |  |  |
|  |  | Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi wyrobu w j. polskim, wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego oraz zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji wyrobu. |  |  |
| 6. | Szkolenia: | Szkolenie z obsługi urządzenia u zamawiającego dla minimum 5 osób, |  |  |
|  |  | Szkolenie z obsługi serwisowej i autoryzacja na dokonywanie obsług i napraw u zamawiającego dla minimum 5 osób, |  |  |
|  |  | Autoryzacja na przeprowadzanie szkoleń z obsługi urządzenia przez wyznaczony personel BZG, |  |  |
| 7. | Inne: | Wykonawca umożliwi, na własny koszt (tj. min. koszt przejazdu/przelotu, noclegów, wyżywienia, diet pracowników Zamawiającego) przedstawicielom Zamawiającego (2 osoby) - wstępne sprawdzenie przedmiotu zamówienia przed wysłaniem do Zamawiającego, jak i w celu oceny stanu wykonania Umowy i przeprowadzenia procedury odbioru w Miejscu Dostawy. |  |  |
| 8. | Warunki Dostawy Termin dostawy | DDP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 3 miesiące od daty podpisania umowy. |  |  |
| 9. | Warunki płatności | W cenie urządzenia: Okres płatności : 60 dni od daty dostarczenia faktury. |  |  |

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru.

.............................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

DEKLARACJA SPEŁNIENIA

WYMAGAŃ I OCZEKIWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE nr 9

| Lp. | Wymagania techniczne Zamawiającego | Oświadczenie Wykonawcy (TAK lub NIE) | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Samochód fabrycznie nowy |  |  |
| 2. | Typ i model samochodu | ----------------------- |  |
| 3. | SILNIK |
| 3.1. | wysokoprężny, czterosuwowy – moc min.700 KM, doładowany |  |  |
| 3.2. | spełniający normy /przepisy/emisji spalin i hałasu min. Euro III |  |  |
| 3.3. | usytuowanie silnika z tyłu pojazdu, wydech umieszczony w tylnej części -skierowany do góry, wylot spalin z jednej strony |  |  |
| 3.4. | z grzałką elektryczną 230 V |  |  |
| 4. | SKRZYNIA BIEGÓW |
| 4.1. | automatyczna, sterowana elektronicznie |  |  |
| 4.2. | zapewniająca jednoczesny napęd pojazdu i autopompy |  |  |
| 4.3. | układ ogrzewania postojowego skrzyni biegów zasilanych z zewnętrznego źródła zasilania 230 V |  |  |
| 5. | SKRZYNIA ROZDZIELCZA NAPĘDÓW |
| 5.1. | zapewniająca stały napęd na wszystkie osie samochodu |  |  |
| 5.2 | blokada międzymostowa |  |  |
| 6. | UKŁAD HAMULCOWY |
| 6.1. | hamulec dwuobwodowy pneumatyczny, posiadający nożny zawór sterujący, z układem ABS |  |  |
| 6.2. | hamulec awaryjny i postojowy z ręcznym zaworem sterującym |  |  |
| 6.3. | wyposażony w system odblokowujący przy braku ciśnienia powietrza w układzie pneumatycznym, działający po maksymalie15 sek. od chwili uruchomienia silnika pojazdu |  |  |
| 7. | UKŁAD KIEROWNICZY |
| 7.1. | wspomaganie – hydrauliczne zapewniające skręcenie kół na postoju pojazdu |  |  |
| 7.2. | średnica skrętu – nie przekracza trzech długości pojazdu, |  |  |
| 7.3. | koło kierownicy – w środkowej części kabiny |  |  |
| 7.4. | z możliwością regulacji kierownicy w dwóch płaszczyznach |  |  |
| 8. | PRZEDNI MOST |
| 8.1. | mechanizm różnicowy - z układem blokującym |  |  |
| 8.2. | układ blokady - sterowany z kabiny |  |  |
| 8.3. | ilość osi - jedna |  |  |
| 9. | PRZEDNIE ZAWIESZENIE |
| 9.1. | dostosowane do poruszania się w warunkach terenowych i na drogach utwardzanych |  |  |
| 10. | TYLNE MOSTY |
| 10.1. | mechanizm różnicowy - z układem blokującym |  |  |
| 10.2. | układ blokady - sterowany z kabiny |  |  |
| 10.3. | ilość osi – dwie, |  |  |
| 11. | TYLNE ZAWIESZENIE |
| 11.1. | dostosowane do poruszania się w warunkach terenowych i na drogach utwardzanych |  |  |
| 12. | KOŁA JEZDNE |
| 12.1. | opisanie wartości ciśnienia – w jednostkach układu SI |  |  |
| 12.2. | koło zapasowe - nie przewożone na pojeździe |  |  |
| 12.3. | konstrukcja obręczy koła jednoczęściowa |  |  |
| 12.4 | konstrukcja opon zapewnia założone parametry szybkości, przyśpieszenia, hamowania, nośności i stabilności samochodu – potwierdzona dokumentem wystawionym przez producenta opon |  |  |
| 12.5 | ilość kół na każdej osi - 2 |  |  |
| 13. | RAMA PODWOZIA |
| 13.1. | rama dostosowana do przenoszenia zmiennych obciążeń skręcających i zginających podczas jazdy w nierównym terenie |  |  |
| 13.2. | zamocowania - na elementach elastycznych kompensujących drgania i przeciążenia poszczególnych elementów nadwozia |  |  |
| 13.3. | uchwyty do holowania – 2 z przodu i 2 z tyłu, wyposażone w szekle |  |  |
| 14. | UKŁAD CHŁODZENIA |
| 14.1. | stabilizacja cieplna silnika, skrzyni biegów i innych podzespołów zapewniająca parametry pojazdu bez względu na warunki atmosferyczne |  |  |
| 14.2. | w układzie zamontowane grzałki elektryczne |  |  |
| 14.3. | układ wyposażony w stabilizator inhibitorów korozji w płynie chłodzącym silnik |  |  |
| 15. | UKŁAD ELEKTRYCZNY |
| 15.1. | instalacja elektryczna- 24 V |  |  |
| 15.2. | przewody – oznakowane, w osłonach i obudowach zabezpieczających przed przypadkowym uszkodzeniem oraz odpornych na działania czynników zewnętrznych |  |  |
| 15.3. | główne połączenia, zespoły sterujące, zabezpieczające oraz inne istotne urządzenia umieszczone w szczelnych obudowach zamocowanych w sposób łatwo dostępny |  |  |
| 15.4. | główny wyłącznik prądu (ręczny) – usytuowany na zewnątrz pojazdu |  |  |
| 15.5. | prostownik - automatyczny, zamocowany na pojeździe, zabezpieczony przed czynnikami zewnętrznymi, zasilany z 230V |  |  |
| 15.6. | dodatkowe gniazdo zasilania akumulatorów z 24V |  |  |
| 15.7. | odłączenie zasilania gniazda 230/24V – automatyczne z tyłu pojazdu |  |  |
| 15.8. | akumulatory z tyłu pojazdu, z łatwym dostępem w celu serwisowania |  |  |
| 16. | UKŁAD PNEUMATYCZNY |
| 16.1. | zasilany z kompresora napędzanego przez silnik samochodu |  |  |
| 16.2. | wyposażony w osuszacz powietrza z automatycznym zaworem odwadniającym |  |  |
| 16.3. | zbiorniki powietrza wyposażone w zawory odwadniające |  |  |
| 16.4. | przewody powietrzne w osłonach zabezpieczających przed uszkodzeniem podczas jazdy w trudnym terenie |  |  |
| 16.5. | przewody oznakowane dla ułatwienia identyfikacji poszczególnych obwodów, z atestem, odporne na czynniki zewnętrzne |  |  |
| 16.6. | zawory automatyczne wyposażone w element grzejny zasilany napięciem 24 V z instalacji elektrycznej pojazdu |  |  |
| 16.7. | przewody posiadają dopuszczenie (atest) do stosowania w pneumatycznych, ciśnieniowych układach hamulcowych montowanych w pojazdach samochodowych |  |  |
| 17. | UKŁAD PALIWOWY |
| 17.1. | filtrowanie – filtr wstępny i dokładny |  |  |
| 17.2. | pompa paliwa – ręczna (serwisowa) |  |  |
| 17.3. | przewody – w osłonach, odporne na czynniki zewnętrzne |  |  |
| 17.4. | pojemność zbiornika lub zbiorników paliwa musi zapewniać przejazd 300 km i 4 h pracy urządzeń |  |  |
| 17.5. | wlew paliwa zabezpieczony zamknięciem zamykanym na klucz |  |  |
| 18. | WSKAŹNIKI I PRZYRZĄDY CZĘŚCI PODWOZIOWO-SILNIKOWEJ |
| 18.1. | umożliwiają szybką i jednoznaczną identyfikację wskazań oraz są widoczne o każdej porze |  |  |
| 18.2 | sygnalizacja wskazań parametrów istotnych dla pracy pojazdu – świetlna i dźwiękowa |  |  |
| 18.3. | opisy – w języku polskim |  |  |
| 18.4. | na panelu kierowcy umieszczony wskaźnik temperatury zewnętrznej powietrza |  |  |
| 19. | KABINA ZAŁOGI |
| 19.1. | załoga – 1+1+1 |  |  |
| 19.2. | konstrukcja - bezpieczna |  |  |
| 19.3. | wejście i wyjście - na prawą i lewą stronę |  |  |
| 19.4. | wyjście z kabiny do monitora dachowego |  |  |
| 19.5. | fotele - z pasami bezpieczeństwa |  |  |
| 19.6. | fotel kierowcy - w środkowej części kabiny, wyposażony w amortyzację pneumatyczną, z regulacją wysokości oparcia oraz ustawienia pozycji wzdłużnej |  |  |
| 19.7. | mocowania dla aparatów ODO (używanych przez zamawiającego ) jednobutlowych, nadciśnieniowych – 2 szt. w oparciach foteli (dowódca, ratownik) , mocowanie aparatu dla kierowcy zamontowane w kabinie w miejscu łatwo dostępnym oraz dodatkowe zamocowania dla trzech butli rezerwowych do aparatów ODO. |  |  |
| 19.8. | stopnie wejściowe – ergonomiczne |  |  |
| 19.9. | przednia szyba – nie dzielona |  |  |
| 19.10. | oświetlenie kabiny górne i boczne oraz indywidualne dla kierowcy i dowódcy pojazdu |  |  |
| 19.11. | klimatyzacja z elektronicznym sterowaniem |  |  |
| 19.12. | latarki akumulatorowe – przenośne z ładowarkami wykonane w technologii Ex – 3 szt. |  |  |
| 19.13. | boczna i przednia szyba wyposażone w system zraszaczy |  |  |
| 19.14. | lusterka główne podgrzewane i sterowane elektrycznie |  |  |
| 19.15. | ogrzewanie kabiny niezależne od pracy silnika pojazdu |  |  |
| 19.16. | system ogrzewania , klimatyzacji i wentylacji zapobiegający parowaniu przedniej i bocznych szyb kabiny |  |  |
| 19.17. | kabina wyposażona w system łączności wewnętrznej ( interkom) umożliwiający łączność z radiotelefonem samochodowym |  |  |
| 19.18. | noże do cięcia samolotowych pasów bezpieczeństwa – 3 szt. |  |  |
| 20. | UKŁAD WODNO-PIANOWY |
| 20.1. | przystosowany do pracy ze środkami pianotwórczymi wytwarzającymi piany klasy A i B |  |  |
| 20.2. | nasady STORZ 75 po jednej na każdej stronie pojazdu |  |  |
| 20.3. | nasada ssawna STORZ 110 |  |  |
| 20.4. | monitor dachowy |  |  |
| 20.5. | zasysacze i dozowniki środka pianotwórczego |  |  |
| 20.6. | monitor zderzakowy |  |  |
| 20.7. | linia wężowa szybkiego natarcia na zwijadle |  |  |
| 20.8. | system zabezpieczenia podwozia – dysze dolne |  |  |
| 21. | AUTOPOMPA |
| 21.1. | typ – wirnikowa, wielostopniowa |  |  |
| 21.2. | rodzaj – odśrodkowa |  |  |
| 21.3. | posiadająca możliwość podawania środka gaśniczego podczas jazdy i na postoju do maksymalnej wydajności |  |  |
| 21.4. | wydajność min. – 6000 l/min |  |  |
| 21.5. | z możliwością zassania wody ze zbiornika zewnętrznego |  |  |
| 21.6. | posiada system utrzymania stałego ciśnienia |  |  |
| 21.7. | możliwość zdalnego odwodnienia układu |  |  |
| 21.8. | konstrukcja układu napędowego autopompy umożliwia załączenie i odłączenie autopompy niezależnie od prędkości i kierunku jazdy samochodu |  |  |
| 22. | UKŁAD ZASYSANIA I DOZOWANIA ŚRODKA PIANOTWÓRCZEGO |
| 22.1. | automatyczny |  |  |
| 22.2. | zakres stężenia roztworu pian - 1%, 3% i 6% |  |  |
| 22.3 | wykonany ze stali nierdzewnej lub innych materiałów odpornych na działanie środków pianotwórczych |  |  |
| 22.4 | posiadający system płukania instalacji |  |  |
| 22.5 | otwarcie zaworu sygnalizowane wskaźnikiem w kabinie kierowcy na desce rozdzielczej |  |  |
| 23. | MONITOR DACHOWY |
| 23.1. | rodzaj : wodno – pianowo-proszkowy |  |  |
| 23.2. | wydajność wysoka woda – piana : min. 5000 l/min |  |  |
| 23.3. | wydajność niska woda-piana min. 2500 l/min |  |  |
| 23.4. | wydajność proszku-20 kg/s |  |  |
| 23.5. | rodzaj prądu gaśniczego – zwarty, rozproszony |  |  |
| 23.6. | zasięg rzutu strumienia wody (strumień zwarty) – min. 80 m |  |  |
| 23.7. | sterowanie - z kabiny i platformy monitora |  |  |
| 23.8. | oświetlenie – min. dwa światła o konstrukcji odpornej na wibracje i działania środków gaśniczych- halogeny min.2 x 100 W |  |  |
| 24. | MONITOR ZDERZAKOWY |
| 24.1. | typ: wodno- pianowy |  |  |
| 24.2. | sterowanie - zdalne z kabiny, z możliwością obsługi urządzenia sterującego zarówno prze kierowcę jak i dowódcę samochodu, z funkcjami zmiany położenia i rodzaju prądu gaśniczego |  |  |
| 24.3. | położenie - z przodu samochodu |  |  |
| 24.4. | zmiana położenia: poziom min.1800, pion: góra 700, dół 300 |  |  |
| 24.5. | zasięg rzutu strumienia wody (prąd zwarty) - min. 45m |  |  |
| 24.6. | zasięg rzutu strumienia wody (prąd rozproszony) - min. 25m |  |  |
| 24.7. | wydajność - min. 1000 l/min przy ciśn. min 10 bar |  |  |
| 24.8. | rodzaj prądu gaśniczego – zwarty, rozproszony |  |  |
| 25. | URZĄDZENIE GAŚNICZE SZYBKIEGO NATARCIA |
| 25.1. | na zwijadle w skrytce |  |  |
| 25.2. | rodzaj węża – ciśnieniowy Ø32 mm |  |  |
| 25.3. | długość węża – min 30 m |  |  |
| 25.4. | prądownica – wodno-pianowa typu pistoletowego, ze zintegrowanym łącznikiem kątowym |  |  |
| 25.5. | wydajność wodno-pianowa prądownicy – min 200 l/min przy min.10 bar |  |  |
| 25.6. | mechanizm zwijania – zdalny, elektryczny |  |  |
| 25.7. | rozwijanie - ręczne |  |  |
| 25.8. | rodzaj strumienia wody – zwarty, rozproszony, mgłowy |  |  |
| 25.9. | zwijanie awaryjne - ręczne |  |  |
| 25.10 | możliwość wychylenia stelarza zwijadła o kąt 45 i 90 0 z blokowaniem w poszczególnych pozycjach |  |  |
| 26. | DYSZE DOLNE |
| 26.1. | sterowanie zaworu – zdalne z kabiny pojazdu |  |  |
| 26.2. | rozmieszczenie dysz powinno zapewniać bezpieczeństwo podwozia samochodu |  |  |
| 26.3. | łączna wydajność dysz podwoziowych nie mniejsza niż 400 l/min przy ciśn. 10 bar |  |  |
| 27. | WSKAŹNIKI I PRZYRZĄDY STERUJĄCE |
| 27.1. | sygnalizacja-świetlna |  |  |
| 27.2. | opis-w języku polskim |  |  |
| 27.3. | wskaźniki poziomu wody i środka pianotwórczego |  |  |
| 27.4. | wskaźnik ciśnienia autopompy |  |  |
| 27.5 | wszystkie zawory układu wodno-pianowego sterowane zdalnie /elektropneumatycznie/ i ręcznie, poszczególne systemy sterujące układem oznakowane w celu ich identyfikacji przy inspekcji lub naprawie |  |  |
| 28. | ZBIORNIK WODY |
| 28.1. | pojemność – min. 12 500 litrów |  |  |
| 28.2. | wyposażony w grodzie wewnętrzne |  |  |
| 28.3. | zamocowanie – na elementach elastycznych |  |  |
| 28.4 | przenoszenie zmiennych obciążeń skręcających i zginających- statycznych i dynamicznych |  |  |
| 28.5. | napełnianie: nasady – 2 x STORZ 75 z każdej strony zbiornika |  |  |
| 28.6. | otwór rewizyjny min.- Ø 450 mm z zamknięciem |  |  |
| 28.7. | materiał – odporny na wodę i chemiczne środki gaśnicze |  |  |
| 28.8. | zawór spustowy i czujniki poziomu wody – wymagane |  |  |
| 28.9 | wyposażony w system przelewowy i wentylacyjny |  |  |
| 28.10 | górna część zbiornika ( dach ) w wykonaniu antypoślizgowym oraz dostosowana do zamocowania wyposażenia ratowniczo-gaśniczego |  |  |
| 28.11. | zbiornik wyposażony w zewnętrzny wskaźnik wskazania poziomu wody w zbiorniku |  |  |
| 29. | ZBIORNIK ŚRODKA PIANOTWÓRCZEGO |
| 29.1. | materiał - odporny na wodę i chemiczne środki gaśnicze |  |  |
| 29.2. | przenoszenie zmiennych obciążeń skręcających i zginających – statycznych i dynamicznych |  |  |
| 29.3. | pojemność -12% pojemności zbiornika wody |  |  |
| 29.4. | nasada do napełniania |  |  |
| 29.5. | napełnianie - pompą elektryczną z zasilaniem 230 V oraz innym alternatywnym urządzeniem |  |  |
| 29.6. | otwór rewizyjny min. – Ø 450 mm z zamknięciem |  |  |
| 29.7. | wyposażony w zawór spustowy i czujnik poziomu środka |  |  |
| 29.8. | zbiornik wyposażony w zewnętrzny wskaźnik wskazania poziomu środka w zbiorniku |  |  |
| 29.9. | zbiornik zalany środkiem gaśniczym klasy AFFF 6% |  |  |
| 30. | SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE ŚWIETLNE I DŹWIĘKOWE |
| 30.1. | wymagania - określone przez przepisy polskiego prawa o ruchu drogowym dla pojazdów specjalnych i przepisy ICAO |  |  |
| 30.2. | światło ( światła ) ostrzegawcze lotniskowe - koloru bursztynowego na dachu pojazdu |  |  |
| 30.3. | generator dźwięku - typu ”PA” z zewnętrznym głośnikiem-megafonem |  |  |
| 31. | MASZT OŚWIETLENIOWY |
| 31.1. | typ - teleskopowy |  |  |
| 31.2. | wysuniecie min. - 6 m od poziomu gruntu |  |  |
| 31.3. | wysuniecie masztu - pneumatyczne |  |  |
| 31.4. | sterowanie światłami halogenowymi - elektryczne, w płaszczyźnie poziomej - /obrót / oraz pionowej -/pochylenie/ |  |  |
| 31.5. | światła - 2 halogeny, każdy o mocy 1000W |  |  |
| 31.6. | zasilanie - z generatora 230 V napędzanego z silnika pojazdu |  |  |
| 31.7. | dodatkowe przyłącze do zewnętrznego zasilania 230 V |  |  |
| 31.8 | dopuszcza się konstrukcję z zastosowaniem świateł LED lub ksenonowych o napięciu zasilania 24 V |  |  |
| 32. | NADWOZIE |
| 32.1. | konstrukcja nadwozia pojazdu - modułowa |  |  |
| 32.2. | dach - w wykonaniu antypoślizgowym, dostosowany do zamocowania wyposażenia ratowniczo - gaśniczego w formie podestu roboczego |  |  |
| 32.3. | powierzchnie przeznaczone do komunikacji, wyposażone w odpowiednie uchwyty i relingi dla obsługi o wysokości min. 60 cm. |  |  |
| 32.4. | oświetlenie pola pracy samochodu - zapewniające w warunkach słabej widoczności - min. 5 lx w odległości 1 m na poziomie gruntu |  |  |
| 33. | SKRYTKI NA SPRZĘT TECHNICZNY I RATOWNICZY |
| 33.1. | min. po 2 sztuki na stronę pojazdu |  |  |
| 33.2. | zamykanie - ergonomiczne, pyło i wodoszczelne, blokujące się samoczynnie w pozycji otwartej i zamkniętej |  |  |
| 33.3. | z oświetleniem uruchamianym samoczynnie po otwarciu |  |  |
| 33.4. | wentylowane i z otworami odwadniającymi |  |  |
| 33.5. | posiadające wskaźnik /kontrolkę/sygnalizacji otwarcia w kabinie kierowcy |  |  |
| 33.6. | wyposażone w uchwyty do mocowania sprzętu technicznego i gaśniczego |  |  |
| 33.7. | wyłożone materiałem antypoślizgowym |  |  |
| 34. | MALOWANIE POJAZDU |
| 34.1. | farba odporna na działanie środków gaśniczych-wodę, proszki, gazy i piany |  |  |
| 34.2. | kolor samochodu – czerwony RAL 3000 |  |  |
| 34.3. | samochód oznakowany numerami operacyjnymi oraz emblematem Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. – numery i wzór emblematu zostanie podany po podpisaniu umowy |  |  |
| 35. | AGREGAT PROSZKOWY |
| 35.1. | ilość proszku w przedziale od 200 kg do 250 kg |  |  |
| 35.2. | butla na sprężony azot - pojemność butli min.25 litrów , ciśnienie azotu min.200 bar |  |  |
| 35.3. | linia gaśnicza szybkiego natarcia w formie węża miękkiego zwijanego w harmonijkę umieszczona w przedniej części pojazdu, |  |  |
| 36. | SYSTEM PROSZKOWY |
| 36.1. | układ zdalnego sterowania zaworami linii szybkiego natarcia, monitora i butli azotowej |  |  |
| 36.2. | sterowanie zdalne realizowane z kabiny dotyczy zaworów monitora dachowego i butli azotowej |  |  |
| 36.3. | sterowanie awaryjne /ręczne/ ze skrytki pojazdu dotyczy zaworów linii szybkiego natarcia, butli azotowej i monitora dachowego |  |  |
| 36.4. | układ posiada system przedmuchiwania linii gaśniczych |  |  |
| 36.5. | przewody instalacji oznakowane w celu identyfikacji poszczególnych obwodów |  |  |
| 36.6. | przewody odporne na czynniki atmosferyczne, chemiczne i zmienne temperatury |  |  |
| 36.7. | manometr ciśnienia azotu znajduje się na tablicy rozdzielczej w kabinie pojazdu |  |  |
| 36.8. | tablica rozdzielcza agregatu, która sygnalizuje i wskazuje wszystkie parametry agregatu proszkowego w spoczynku i podczas jego pracy znajduje się w kabinie pojazdu |  |  |
| 37. | SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ |
| 37.1. | radiotelefon samochodowy w systemie DMR wraz z anteną dostosowany do systemu łączności Zamawiającego: - zakres częstotliwości pracy 136-174 MHz - protokół cyfrowy zgodny z ETSITS102361, modulacja cyfrowa na kanale 12,5 kHz - maks. moc nadajnika 25 W |  |  |
| 37.2. | instalacja elektryczna - dwuprzewodowa 24 V |  |  |
| 37.3. | zasilanie - doprowadzone do miejsca montażu bezpośrednio z zacisku „+” i „-” akumulatora pojazdu |  |  |
| 37.4. | instalacja elektryczna wyposażona w odpowiedni bezpiecznik przeciążeniowy |  |  |
| 37.5. | przewody instalacji - oznakowane, w osłonach, odporne na czynniki zewnętrzne |  |  |
| 38. | WYMIARY I OSIĄGI POJAZDU |
| 38.1. | długość - max. 12 500 mm |  |  |
| 38.2. | wysokość - max. 3 900 mm |  |  |
| 38.3. | szerokość - max. 3 000 mm bez lusterek wstecznych |  |  |
| 38.4. | kąt natarcia - min. 30º |  |  |
| 38.5. | kąt zejścia - min. 30º |  |  |
| 38.6. | prześwit - min. 355 mm |  |  |
| 38.7. | statyczny kąt przechyłu - min. 28º |  |  |
| 38.8. | przyspieszenie 0÷80 km/h - max 35 sek. |  |  |
| 38.9. | prędkość max - min. 110 km/h |  |  |
| 39. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 39.1. | koło zapasowe - 1 szt. |  |  |
| 39.2. | klucz do kół - 1 szt. |  |  |
| 39.3. | podnośnik hydrauliczny dostosowany do zamawianego pojazdu - 1 szt. |  |  |
| 39.4. | zestaw do pompowania kół (z wykorzystaniem układu pneumatycznego pojazdu) - 1 szt. |  |  |
| 39.5 | drabina aluminiowa wysuwana o dł. 8 m – 1 szt. |  |  |
| 39.6. | kliny do blokowania kół o wysokości 15 cm – 2 szt. |  |  |
| 39.7. | stojak hydrantowy i klucz do hydrantu |  |  |
| 39.8. | zestaw narzędzi do obsługi i konserwacji podwozia |  |  |
| 39.9. | ręczne uniwersalne narzędzie ratownicze typu Hooligan |  |  |
| 39.10. | mata ewakuacyjna antypoślizgowa ( umożliwiająca ewakuację osób ze statków powietrznych z wykorzystaniem powierzchni skrzydłą ) – 1 szt. |  |  |
| 39.11. | węże i armatura wodna: - węże tłoczne W 75 - 6szt. - węże tłoczne W 52 - 6szt. - prądownice wodne wielostopniowe 52 mm - 2szt. - wytwornica pianowa - 1szt. - kurtyna wodna 52 - 1szt. |  |  |
| 39.12. | - Pompa hydrauliczna napędzana silnikiem spalinowym benzynowym umożliwiająca jednoczesne zasilanie dwóch narzędzi w wersji zasilania jednowężowego narzędzi typu CORE lub równoważnym – 1 szt. - uniwersalne narzędzie hydrauliczne – nożyce o ciśnieniu roboczym minimum 720 bar – 1 szt. - uniwersalne narzędzie hydrauliczne - rozpieracz ramieniowy o ciśnieniu roboczym min. 720 bar i szerokości rozpierania min. 680 mm – 1 szt. - uniwersalne narzędzie hydrauliczne - rozpieracz teleskopowy dwutłokowy o ciśnieniu roboczym min. 720 bar – 1 szt. - wspornik progowy do rozpieracza kolumnowego – 1 szt. - łańcuchy do narzędzia typu rozpieracz ramieniowy- 1 kpl. - węże hydrauliczne systemu CORE lub równoważnym o długości 20 m umożliwiające jednoczesną pracę 2 narzędzi - stanowisko narzędzi -,wykonane z tworzywa odpornego na zabrudzenia, łatwozmywalnego – 1 szt. |  |  |
| 39.13. | rozdzielacz 75/75/2x52 – 1 szt. |  |  |
| 40. | DOKUMENTACJA TECHNICZNA |
| 40.1. | instrukcje obsługi części pożarniczej pojazdu – w języku polskim |  |  |
| 40.2. | instrukcje obsługi technicznych urządzeń ratowniczo – gaśniczych przewożonych na pojeździe – w języku polskim |  |  |
| 40.3. | podręczniki obsługowo-naprawcze (serwisowe) dotyczące części pożarniczej pojazdu - w języku polskim lub angielskim |  |  |
| 40.4. | podręczniki obsługowo-naprawcze dotyczące urządzeń ratowniczo-gaśniczych przewożonych na pojeździe - w języku polskim lub angielskim |  |  |
| 40.5. | podręczniki obsługowo-naprawcze dotyczące części podwoziowo-silnikowej pojazdu - w języku polskim lub angielskim |  |  |
| 40.6. | dokumentacja techniczna wymagana do rejestracji agregatu proszkowego przez polski Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z §3 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 roku Dz.U. Nr 135 poz. 1269 . - w języku polskim |  |  |
| 40.7. | dokumentacja do odbioru i rejestracji przez polski UDT zbiornika proszkowego agregatu gaśniczego - w języku polskim |  |  |
| 40.8. | dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu w Polsce tj: numer VIN podwozia/nadwozia, numer silnika lub silników, rodzaj używanego paliwa, rodzaj i przeznaczenie pojazdu, moc silnika i jego pojemność, rok produkcji, dopuszczalną masę całkowitą dopuszczalną ładowność, liczbę osi, dopuszczalny nacisk na oś i liczbę miejsc pasażerskich wraz z kierowcą - w języku polskim |  |  |
| 40.9. | świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB w Józefowie na zgodność z aktualnie obowiązującym Rozporz. Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych, |  |  |
| 40.10. | katalog części zamiennych do podzespołów podwoziowo-silnikowych, pożarniczych i nadwozia- w języku polskim lub angielskim |  |  |
| 40.11. | świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB na sprzęt specjalistyczny dostarczony z pojazdem |  |  |
| 41. | SZKOLENIA PERSONELU |
| 41.1. | Wykonawca umożliwi, na własny koszt (tj. min. koszt przejazdu/przelotu, noclegów, wyżywienia, diet pracowników Zamawiającego) przedstawicielom Zamawiającego (2 osoby) - wstępne sprawdzenie przedmiotu zamówienia przed wysłaniem do Zamawiającego, jak i w celu oceny stanu wykonania Umowy i przeprowadzenia procedury odbioru w Miejscu Dostawy. |  |  |
| 41.2. | w zakresie obsługi i konserwacji pojazdu oraz w zakresie operatorskim części pożarniczej – 12 osób w ciągu 7 dni (od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu), w siedzibie Zamawiającego |  |  |
| 41.3. | materiały szkoleniowe w języku polskim |  |  |
| 41.4. | koszt przeprowadzenia szkolenia oraz materiałów szkoleniowych jest zawarty w cenie przedmiotu zamówienia |  |  |

GWARANCJA I SERWIS

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Oświadczenie Wykonawcy (TAK lub NIE) | Dodatkowe informacje (podać konkretne dane, wartości, ilości itp.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gwarancja |
| 1.1. | 36 miesiące na samochód |  |  |
| 1.2. | 60 miesięcy na silnik samochodu |  |  |
| 1.3. | 60 miesięcy na automatyczną skrzynię biegów |  |  |
| 1.4. | 120 miesięcy na zamocowanie zbiornika wodno-pianowego |  |  |
| 1.5. | 48 miesięcy na elementy zabudowy gaśniczej |  |  |
| 1.6. | gwarancja obejmuje wymianę wszelkich niezużywalnych części oraz elementów, konieczne naprawy, jak również pracę i dojazd serwisu, co odbywać się będzie na wyłączny koszt Wykonawcy |  |  |
| 1.7. | wykonawca przekaże dokumenty gwarancyjne na w/w warunkach w dniu dostarczenia przedmiotu umowy. |  |  |
| 1.8. | reakcja na zgłoszenie wady lub usterki w samochodzie lub jego wyposażeniu ( co oznacza stawienie się u Zamawiającego i przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki ) nastąpi w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od zgłoszenia usterki. Zgłoszenie usterki będzie dokonywane przez Zamawiającego faksem lub e-mail |  |  |
| 1.9. | naprawa gwarancyjna będzie dokonana w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia zgłoszenia usterki |  |  |
| 1.10. | jeżeli usługi gwarancyjnej, ze względów technicznych, nie będzie można wykonać w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt odbierze, a po wykonaniu usługi dostarczy do siedziby Zamawiającego, serwisowany samochód lub jego elementy |  |  |
| 1.11. | utrata uprawnień gwarancyjnych nastąpi wyłącznie w wyniku nieprawidłowej obsługi oraz przeprowadzania napraw przez osoby nieuprawnione |  |  |
| 2. | Serwis |
| 2.1. | Wykonawca zapewnia Zamawiającemu serwis w okresie gwarancji i pogwarancyjny |  |  |
| 2.2. | serwis przeprowadzany będzie w miejscu użytkowania sprzętu ze wskazaniem podmiotu, który będzie go przeprowadzał |  |  |
| 2.3. | Wykonawca potwierdzi na piśmie posiadanie funkcjonującego na terenie RP serwisu ze wskazaniem jego lokalizacji |  |  |
| 2.4. | usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym będą wykonywane na koszt dostawcy; w koszty te wlicza się zarówno usługi serwisowe jak i koszt wykorzystanych materiałów |  |  |
| 2.5. | Wykonawca zapewnia prowadzenie napraw oraz dostęp do części zamiennych przez okres min. 15 lat. |  |  |
| 3. | Warunki dostawy i płatności |
| 3.1. | DDP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 Dostawa: 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Okres płatności: 60 dni od daty dostarczenia faktury. |  |  |

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru.

.............................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

DEKLARACJA SPEŁNIENIA

WYMAGAŃ I OCZEKIWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE nr 10

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania zamawiającego | Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE) | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojazd przeznaczony do transportu osób niepełnosprawnych pomiędzy terminalem a statkiem powietrznym. „Ambulift“ | Pojazd, urządzenie fabrycznie nowe: |  |  |
|  |  | Kabina kierowcy zamknięta, wyposażona w pasy bezpieczeństwa, ogrzewana, wyposażona w nawiew, |  |  |
|  |  | Kabina kierowcy wyposażona w okno dachowe, umożliwiające obserwację kadłuba samolotu w trakcie podjeżdżania, |  |  |
|  |  | Urządzenie na podwoziu dwuosiowym z kierownicą po lewej stronie z połówką kabiny kierowcy, |  |  |
|  |  | Kabina wyposażona w osłony przeciwsłoneczne, |  |  |
|  |  | Kabina wyposażona w wycieraczki przeciwdeszczowe, |  |  |
|  |  | Kabina wyposażona w łączność pomiędzy kabiną kierowcy a kabiną pasażerską (intercom), |  |  |
|  |  | Kabina wyposażona w: Llicznik motogodzin, Wwskaźnik oleju, Wwskaźnik paliwa, Wwskaźnik temperatury silnika, Iinne wskaźniki potrzebne do obsługi pojazdu i urządzenia |  |  |
|  |  | Podwozie i zabudowa pojazdu/urządzenia zabezpieczone antykorozyjnie, |  |  |
|  |  | Metryczny system wykonania (dotyczy również dokumentacji technicznej), |  |  |
|  |  | Pojazd/urządzenie zdolne do pracy w zmiennych warunkach klimatycznych i w temperaturach od -30°C do +50°C, |  |  |
|  |  | Pojazd/urządzenie wyposażone we właściwe zabezpieczenia i wyłączniki bezpieczeństwa, |  |  |
|  |  | Pojazd wyposażony w znormalizowane zaczepy umiejscowione z tyłu i z przodu pojazdu, umożliwiające odholowanie w razie awarii, |  |  |
|  |  | Pojazd wyposażony w sygnał dźwiękowy cofania, |  |  |
|  |  | Pojazd wyposażony w światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego, |  |  |
|  |  | Wspomaganie układu kierowniczego, |  |  |
|  |  | Pojazd wyposażony w hamulec postojowy, |  |  |
|  |  | Zestaw świateł drogowych, |  |  |
|  |  | System do podtrzymywania pojazdu w gotowości (podgrzewanie silnika, oleju, układu paliwowego, kabiny itp. Za pomocą gniazda elektrycznego), |  |  |
|  |  | Kolor pojazdu wraz z urządzeniem – biały – RAL9016 |  |  |
|  |  | Silnik: |  |  |
|  |  | Wysokoprężny, spełniający normy EU dotyczące spalin |  |  |
|  |  | Automatyczna lub bezstopniowa skrzynia biegów |  |  |
|  |  | Kabina pasażerska: |  |  |
|  |  | Zamknięta, przeznaczona do transportu osób niepełnosprawnych, |  |  |
|  |  | Ściany kabiny z materiału zapewniającego izolację termiczną i odporne na zmienne warunki atmosferyczne, |  |  |
|  |  | Oświetlenie kabiny pasażerskiej, |  |  |
|  |  | Okna w kabinie po obu jej stronach z możliwością otwierania, |  |  |
|  |  | Okna w drzwiach przednich i tylnich, |  |  |
|  |  | Wyposażenie kabiny umożliwia transport minimum czterech osób na wózkach inwalidzkich, |  |  |
|  |  | Wyposażenie kabiny umożliwia transport minimum dwóch osób na wózkach inwalidzkich i jednej osoby na noszach, |  |  |
|  |  | Wyposażenie kabiny umożliwia transport minimum dwóch opiekunów w przypadkach z pkt f) i g), |  |  |
|  |  | Kabina wyposażona powinna być w system mocowań zapobiegających przemieszczaniu się wózków inwalidzkich i noszy jak i poręcze po obu stronach kabiny, |  |  |
|  |  | Kabina pasażerska ogrzewana, |  |  |
|  |  | Pokrycie podłogi kabiny i pomostów z materiału antypoślizgowego, odpornego na warunki atmosferyczne, |  |  |
|  |  | Kabina wyposażona w panel kontrolny, służący do obsługi urządzenia, we właściwe zabezpieczenia i wyłączniki bezpieczeństwa |  |  |
|  |  | Wymiary: Ddługość kabiny pasażerskiej minimum 4500mm, Sszerokość kabiny pasażerskiej minimum 1850mm, Wwysokość kabiny pasażerskiej minimum 2000mm, Nnośność kabiny minimum 1000kg , Zzakres podnoszenia: wysokość minimalna progu pomostu nie może być wyższa niż 1100mm, wysokość maksymalna progu pomostu nie może być niższa niż 5800mm, |  |  |
|  |  | System podnoszenia |  |  |
|  |  | Układ nożycowy podwójny z cylindrami hydraulicznymi wyposażony w system awaryjny opuszczania kabiny pasażerskiej, |  |  |
|  |  | Minimum cztery stabilizatory wyposażone w zawory bezpieczeństwa, |  |  |
|  |  | Bezpieczna praca przy podniesionej kabinie pasażerskiej przy wietrze minimum 70km/h, |  |  |
|  |  | System hydrauliczny: Ppompa główna ze zbiornikiem wyposażonym w filtr, Hhydrauliczna pompa awaryjna do opuszczania kabiny pasażerskiej, |  |  |
|  |  | Pomost przedni |  |  |
|  |  | Pomost przedni przeznaczony do transportu osób niepełnosprawnych, wyposażony w poręcze boczne (stałe i wysuwane), podłoga antypoślizgowa, |  |  |
|  |  | Pomost przedni składający się z dwóch części: Sstałej, Wwysuwanej, sterowanej z kabiny pasażerskiej, |  |  |
|  |  | Pomost wyposażony w zabezpieczenia zapobiegające uszkodzenia poszycia samolotu (podest i poręcze), gumowe odbojniki |  |  |
|  |  | Oświetlenie pomostu przedniego, |  |  |
|  |  | Napęd części ruchomej pomostu – hydrauliczny, |  |  |
|  |  | Możliwość wejścia na pomost z poziomu ziemi, np: boczna drabinka, |  |  |
|  |  | Wymiary: Szerokość pomostu nie mniej niż: 1100mm Długość stałego pomostu nie mniej niż: 1100mm Długość ruchomego pomostu nie mniej niż: 500mm Maksymalne obciążenie pomostu stałego nie mniej niż: 400kg, Maksymalne obciążenie części ruchomej pomostu nie mniej niż: 300kg |  |  |
|  |  | Pomost Tylny: |  |  |
|  |  | Pomost tylny przeznaczony do transportu osób niepełnosprawnych z kabiny na poziom płyty lotniska, wyposażony w antypoślizgową podłogę i poręcze boczne z obu stron, |  |  |
|  |  | Wyposażony w oświetlenie, |  |  |
|  |  | Napęd hydrauliczny lub elektryczny, |  |  |
|  |  | Możliwość unieruchomienia wózka inwalidzkiego, |  |  |
|  |  | Wyposażony w system awaryjnego opuszczania, |  |  |
|  |  | Udźwig pomostu tylnego nie mniejszy niż 450kg, |  |  |
|  |  | Wyposażenie dodatkowe: |  |  |
|  |  | Kompletne koło zapasowe – w przypadku gdy koła na osiach różnią się od siebie po jednym kole z każdego rodzaju, |  |  |
|  |  | Apteczka, |  |  |
|  |  | Wózek inwalidzki specjalistyczny o szerokości umożliwiającej przemieszczanie pasażerów niepełnosprawnych między rzędami foteli na pokładach samolotów wąskokadłubowych takich jak ATR, Bombardier Q-400 Wymiary: Rama stalowa lub aluminiowa o wytrzymałości nie mniejszej niż 160kg, Posiadający system zabezpieczania pasażera trzema pasami, Posiadający podnóżek i ruchome poręcze, Posiadający hamulec, Szerokość nie powinna być większa niż 410mm Długość nie powinna być większa niż 900mm Waga nie większa niż 20kg. |  |  |
|  |  | Pojazd zatankowany w chwili dostarczenia do odbiorcy. |  |  |
| 2. | Wymagane normy i certyfikaty | certyfikat CE |  |  |
|  |  | zgodne z IATA AHM 921 |  |  |
|  |  | Zgodnie z normą PN- EN 12312-14 |  |  |
| 3. | Przeznaczenie | Obsługa pasażerów niepełnosprawnych na niżej wymienionych przykładowych typach statków powietrznych: B737 – wszystkie serie A318 / 319 / A320 / A321/ A330 EMB 170/175, 190/195 B757 -200 / 300 MD8x /MD9x, DC-8x / DC-9x A300 / A310 B767 ATR 42/72 Bombardier Q-400 oraz podobnych pod względem dostarczonego urządzenia |  |  |
| 4. | Gwarancja, serwis dokumentacja. | Gwarancja min 24miesiące, |  |  |
|  |  | Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część, na okres wyszczególniony w pp. a) powyżej, |  |  |
|  |  | Serwis pogwarancyjny, |  |  |
|  |  | Dostęp do części zamiennych przynajmniej przez 10 lat, |  |  |
|  |  | Reakcja serwisu (max 24godzin), całodobowy kontakt z serwisem, |  |  |
|  |  | Dokumentacja techniczna, instrukcja w języku polskim, |  |  |
|  |  | Plan obsługi technicznej i czynności obsługowych w j. polskim. |  |  |
|  |  | Wszystkie wskaźniki i przełączniki opisane w języku polskim. |  |  |
|  |  | Producent zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające bezpieczną eksploatację wyrobu, |  |  |
|  |  | Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi wyrobu w j.polskim, wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego oraz zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji wyrobu. |  |  |
| 5. | Szkolenie: | Szkolenie z obsługi urządzenia u zamawiającego dla minimum 8 osób, |  |  |
|  |  | Szkolenie z obsługi serwisowej u odbiorcy i autoryzacja na dokonywanie obsług i napraw u zamawiającego dla minimum 5 osób, |  |  |
|  |  | Autoryzacja na przeprowadzanie szkoleń z obsługi urządzenia przez wyznaczony personel BZG, |  |  |
|  |  | Przeprowadzenie kursu dla 8 pracowników zamawiającego w celu uzyskania uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania pracy na podnośnikach potrzebne do obsługi urządzenia. Szkolenie ma być przeprowadzone w Bydgoszczy przez uprawniony ośrodek przez Urząd Dozoru Technicznego. |  |  |
| 6. | Inne: | Wykonawca umożliwi, na własny koszt (tj. min. koszt przejazdu/przelotu, noclegów, wyżywienia, diet pracowników Zamawiającego) przedstawicielom Zamawiającego (2 osoby) - wstępne sprawdzenie przedmiotu zamówienia przed wysłaniem do Zamawiającego, jak i w celu oceny stanu wykonania Umowy i przeprowadzenia procedury odbioru w Miejscu Dostawy. |  |  |
| 7. | Warunki Dostawy Termin dostawy | DDP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 7 miesiące od daty podpisania umowy. |  |  |
| 8. | Warunki płatności | W cenie urządzenia: W ramach zmówienia dostawca zapewni w ciągu 3 lat od dostawy przedmiotu zamówienia wykonywanie rocznych przeglądów oraz dostawę części i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych do ich przeprowadzenia. Urządzenie będzie zatankowane, gotowe do eksploatacji. Okres płatności : 60 dni od daty dostarczenia faktury. |  |  |

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru.

.............................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)